Artikelnummer:	L20058802

EAN:	4037293005395

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Deckeneinbau - rund - weiß / Acrylglas - IP20 - 100-240V - 5W - 3000K - 370lm

Beschreibung:

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Bauform wird die Leuchte zum absoluten Blickfang in jedem Raum und bietet dabei genügend Lichtausbeute um als Hauptbeleuchtung eingesetzt zu werden. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Da außerdem das Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die aus Acrylglas gefertigte Halbkugel ist im Inneren mattiert, so dass der Lichtaustritt noch gleichmäßiger erfolgt. Die Verbindung von Leuchte und Netzgerät erfolgt mittels Stecksystem.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,16

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 47,00

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: weiß

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 33,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 40,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 57,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): 1,00 bis 40,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Nennspannung (V): 100,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 300,00 bis 300,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 5,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 370,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja