Artikelnummer:	L201201

EAN:	4037293363082

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Deckeneinbau - rund - Alu - IP20 - 12V/DC - 0,75W - 6000K - 42lm

Beschreibung:

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Leuchte verfügt über eine 0,3m lange Anschlussleitung.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,14

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 74,00

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 25,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Einbaudurchmesser (mm): 60,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 41,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Systemleistung (W): 0,75

Effektiver Lichtstrom (lm): 42,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja