Artikelnummer:	L211230

EAN:	4037293215305

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Leuchtmittel - G-4 - 12V/AC/DC - SMD-LED - 1,5W - blau - 18lm - 15°

Beschreibung:

Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Beim Ersatz des LED-Leuchtmittel muss auf ein passendes Betriebsgerät geachtet werden. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen sollte das Leuchtmittel mit einem DC-Betriebsgerät betrieben werden.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,01

Farbe: blau

Lampenleistung (W): 1,50

Sockel: G4

Lichtstrom (lm): 12,00

Dimmbar: nein

Spannungsart: AC/DC

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Fernbedienung: nein

Durchmesser (mm): 31,00

Energieeffizienzklasse: B

Lichtstärke (cd): 223,00

Lampenform: sonstige

Länge (mm): 38,00

Farbe steuerbar (RGB): nein

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Ausführung Glas/Abdeckung: klar

Strahlungswinkel (°): 15,00