Artikelnummer:	L41F614N

EAN:	4037293006422

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Wandeinbau - Alu - IP20 - 350mA - 1W - 6000K

Beschreibung:

Symbol-Wandeinbauleuchte Frau zur Kennzeichnung bzw. Ausschilderung unterschiedlicher Räume. Das Symbol ist aus der massiven Aluminiumplatte gelasert und mit einer grünen Kunststoffabdeckung versehen, so dass dieses direkt ins Auge sticht. Auf Grund der Bauform lässt sich die Leuchte in Schalterdosen einsetzen. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,14

Schutzklasse: III

Breite (mm): 80,00

Lampenleistung (W): 1,00

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 47,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 80,00

Höhe/Tiefe (mm): 30,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): 0,10 bis 50,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: sonstige

Schlagfestigkeit: IK08

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 30,00