Artikelnummer:	L651023327

EAN:	4037293008716

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Gartenspot - EDS - IP65 - GU10 - 3,5W - 2700K - 220lm - 230V - 1,7m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (STL)

Beschreibung:

Die V4A-Edelstahl Leuchte kann entweder mittels des montierten Edelstahl-Stativs direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspieß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,7m lange Anschlussleitung mit einen Schutzkontaktstecker. Der Erdspieß hat eine Länge von 195mm.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,07

Schutzklasse: I

Außendurchmesser (mm): 56,00

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Fassung: GU10

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Geeignet für Lampenleistung (W): 1,00 bis 6,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 144,00

Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl

Leuchtmittel: LED austauschbar

Lichtverteilung: symmetrisch

Nennspannung (V): 220,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP65

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Farbtemperatur (K): 2.700,00 bis 2.700,00

Systemleistung (W): 3,50

Effektiver Lichtstrom (lm): 220,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja