Artikelnummer:	L65151402

Serienname:

EAN:	4037293012072

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wandanbau - grau - IP65 - 230V - 1,5W - 3000K - 80lm - Leuchte aus Kunststoff

Beschreibung:

Die LED-Anbauleuchte ist perfekt für Orientierungs- und Akzentbeleuchtungen geeignet. Die insgesamt 16 einzelnen LED-Chips, die in der Leuchte verbaut sind, sind nach unten gerichtet, so dass eine dezente Beleuchtung ohne Blendeffekt erzielt wird. Hinter der geclipsten Abdeckung ist die komplette Technik durch eine klare Kunststoffabdeckung, mit separater Dichtung geschützt. Auf Grund der Schutzart kann die Leuchte auch im Außenbereich verwendet werden.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,23

Schutzklasse: II

Breite (mm): 125,00

Anschlussart: Schraubklemme

Gehäusefarbe: grau

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Polzahl: 2,00

Länge (mm): 125,00

Höhe/Tiefe (mm): 27,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: indirekt

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent

Schlagfestigkeit: IK10

Nennspannung (V): 230,00 bis 203,00

Schutzart (IP): IP65

Mit Leuchtmittel: ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°

Farbtemperatur (K): 3.000,00

Max. Systemleistung (W): 1,50

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm): 80,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C): -20,00 bis 55,00

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: ja

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W): 53,00

Dimmung DSI: nein

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)

Geeignet für Deckenmontage: nein