Artikelnummer:	L68450

Serienname:	–

EAN:	4037293684507

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandanbau - LED

Bezeichnung:	LED Wandanbau - Alu IP68 - 12V/DC - 1,2W - Amber Schalterdosenmontage geeignet

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt auf dem Untergrund mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auf Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da das Kabel fest mit in die Vergussmasse der Leuchte eingelassen ist, muss hierfür ein geeigneter Klemmraum hinter der Leuchte berücksichtigt werden. Durch die gegebene Schutzart ist ein Einsatz in zahlreichen Räumen möglich.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG13-5958.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	0,18

Schutzklasse:	III

Außendurchmesser (mm):	70,00

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	Aluminium

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	70-79

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	14,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein

Geeignet für Notlicht:	nein

Lichtaustritt:	direkt/indirekt

Werkstoff der Abdeckung:	sonstige

Nennspannung (V):	12,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP68

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Wandmontage:	ja

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Anbaumontage:	ja

Max. Systemleistung (W):	1,20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	28,00

Lichtfarbe:	amber (Bernstein)

Mit Luftschlitzen:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Bemessungsumgebungstemperatur
nach IEC62722-2-1 (°C):	-20,00 bis 40,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Geeignet für Deckenmontage:	nein