Artikelnummer:	LC20210

EAN:	4037293374071

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Modul - IP65 - 12V/DC - 0,48W - 40lm - 2LED - 3000K - 10er-Kette

Beschreibung:

LED-Modul im 10er-Set als Kette mit einer Gesamtlänge von 1,50m. Die LED-Module lassen sich ebenso verwenden, wie auch die LED-Strips, wobei die Trennung nach jedem Modul erfolgen kann. Rückseitig sind bei jedem Modul Aluminium-Kühlflächen angebracht, wodurch der Einsatz von Aluminium-Profilen bei der Montage nicht mehr zwingend erforderlich ist. Zusätzlich zur Befestigung mittels 3M-Klebeband können die einzelnen Module auch festgeschraubt werden. Mögliche Anwendungsmöglichkeiten sind z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und vieles mehr. Die Leitungslänge zwischen 2 Modulen beträgt 80mm und lässt sich auf dieser Länge an jedem beliebigen Punkt kürzen. Die technischen Angaben beziehen sich auf jeweils 1 Modul.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,07

Farbe: weiß

Breite (mm): 15,00

Lampenleistung (W): 0,48

Höhe (mm): 7,00

Form: rechteckig

Lichtstrom (lm): 40,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00

Anschlussart: sonstige

Ausstrahlungswinkel (°): 120,00

Spannungsart: DC

Energieeffizienzklasse: A++

Länge (mm): 55,00

Geeignet für Verkehrsampeln: nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen: nein

Geeignet für Schienenverkehr: nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: nein

Betriebsspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP65

Anzahl der LEDs: 2,00

Mittlere Nennlebensdauer (h): 30.000,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: ja

Lichtfarbe Kategorie: warm

Lampenspannung (V): 12,00 bis 12,00

Geeignet für Konstantstrom: nein

Geeignet für Konstantspannung: ja

Externes Betriebsgerät erforderlich: ja