Artikelnummer:	LCL302 10

Serienname:	POLPO

EAN:	4037293405324

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Module

Bezeichnung:	LED-Modul - IP66 - 12V/DC - 1W - 87lm - 3LED - 3000K 10er-Kette - LED's mit optischer Linse

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	LED-Modul im 10er-Set als Kette mit einer Gesamtlänge von 1,75m. Die LED-Module lassen sich ebenso verwenden, wie auch die LED-Strips, wobei die Trennung nach jedem Modul erfolgen kann. Rückseitig sind bei jedem Modul Aluminium-Kühlflächen angebracht, wodurch der Einsatz von Aluminium-Profilen bei der Montage nicht mehr zwingend erforderlich ist. Zusätzlich zur Befestigung mittels 3M-Klebeband können die einzelnen Module auch festgeschraubt werden. Mögliche Anwendungsmöglichkeiten sind z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und vieles mehr. Durch die bei diesen Modulen verbaute optische Linse, wird ein deutlich größerer Ausstrahlungswinkel erreicht. Die Leitungslänge zwischen 2 Modulen beträgt 95mm und lässt sich auf dieser Länge an jedem beliebigen Punkt kürzen. Technische Daten: Ta: -25 bis 60°C. Die technischen Angaben beziehen sich auf jeweils 1 Modul.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB3-14158.html

Merkmale (ETIM8 – EC000996):

Gewicht (kg):	0,14

Farbe:	weiß

Breite (mm):	13,00

Höhe (mm):	12,00

Form:	rechteckig

Flexibel:	nein

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Anschlussart:	sonstige

Spannungsart:	DC

Lichtstärke (cd):	14,00

Länge (mm):	82,00

Geeignet für Verkehrsampeln:	nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	nein

Geeignet für Schienenverkehr:	nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	nein

Betriebsspannung (V):	12,00

Schutzart (IP):	IP66

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Anzahl der LEDs:	3,00

Mittlere Nennlebensdauer (h):	36.000,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	ja

Lampenspannung (V):	12,00

Geeignet für Konstantstrom:	nein

Geeignet für Konstantspannung:	ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	1,00

Lichtstrom (lm):	87,00

Ausstrahlungswinkel (°):	160,00

Spezifische Lichtausbeute (lm/W):	87,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein