Artikelnummer:	LEDPADSI3002

EAN:	4037293403634

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Fluter - silber - IP65 - 30W - 3000K - 2100lm - 100-240V - 1,5 Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Beschreibung:

Der LED Wallpainter kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Der flache Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel und ist perfekt geeignet, um größere Elemente zu betonen und hervorzuheben. Dank des fest verbauten Vorschaltgeräts, kann der Wallpainter direkt an 230V angeschlossen werden. Für eine noch einfachere Installation ist die 1,50m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die angegebenen Maße sind über Alles, die Maße ohne Montagebügel sind wie folgt: LxBxH: 275mm x 200mm x 40mm. Der Schwenkwinkel beträgt 360°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 2,61

Schutzklasse: I

Breite (mm): 268,00

Reflektor: hochglänzend

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Gehäusefarbe: Silber

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 310,00

Höhe/Tiefe (mm): 40,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtverteilung: symmetrisch

Nennspannung (V): 100,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP65

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 30,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 2.100,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja