Artikelnummer:	LF-STAND

Serienname:	–

EAN:	4037293375764

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wallpainter - Zubehör

Bezeichnung:	Tragegestell / Ständer für LED Fluter Lochabstand: 40 - 90mm - max. Höhe/Breite: 310/340mm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Tragegestell kann für unterschiedliche Wallpainter verwendet werden. Die Befestigung der jeweiligen Wallpainter auf der Trägerplatte erfolgt mittels zweier Schrauben, welche in den beiden Langlöchern verstellbar sind. Der Mindestlochabstand beträgt 40mm und der Maximallochabstand beträgt 90mm. Außerdem darf der zu befestigende Wallpainter eine Höhe von 310mm und eine Breite von 340mm nicht überschreiten.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ23-8946.html

Merkmale (ETIM8 – EC002557):

Gewicht (kg):	1,20

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	390,00

Höhe (mm):	400,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Stativ

Länge (mm):	225,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein