Artikelnummer:	LNEF67240705099

Serienname:	–

EAN:	4037293014854

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Strips

Bezeichnung:	LED-Neon-Flex-Strip - IP67 - 24V/DC - 10W/m - max. 380lm/m 70LED/m - 1m - RGB - Top-View max. Einspeiselänge: 8m - UV-beständig

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der LED-Neon-Flex-Strip ist ein komplett vergossener LED-Strip, wodurch eine absolut homogene Leuchtfläche entsteht. Das bedeutet, dass im Vergleich zu klassischen LED-Strips keine Lichtpunkte zu sehen sind, sondern die komplette Sichtfläche gleichmäßig leuchtet. Da es sich hier um einen Top-View Neon-Flex-Strip handelt, ist der LED-Strip unten angebracht, wodurch sich der Neon-Flex-Strip nach oben und unten beliebig biegen lässt (Biegeradius beachten). Der Strip ist beidseitig mit einem IP65-Stecksystem ausgestattet (1x Buchse und 1x Stecker mit je 20cm Leitung), wodurch eine einfache Installation ermöglicht wird. Es können max. 8m Neon-Flex-Strip bei einseitiger Einspeisung betrieben werden. Dank optimierter Wärmeableitung ist kein zusätzliches Alu-Profil zur Montage erforderlich, jedoch kann ein solches bei bauseitigem Bedarf jederzeit verwendet werden. Auch ein Einsatz im Außenbereich ist problemlos möglich, da der Neon-Flex-Strip UV-beständig ist. Technische Daten: ta: -25°C - 50°C, tc: 60°C, Maße Anschlussstück: HxB: 18x18mm, max. Lumen je Meter (Lichtfarbe weiß): 380lm

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB1-15087.html

Merkmale (ETIM8 – EC002706):

Gewicht (kg):	0,36