Artikelnummer:	LNEF67242883002

EAN:	4037293014984

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Neon-Flex-Strip - IP67 - 24V/DC - 10W/m - 820lm/m - 140LED/m - 2m -3200K - Top-View Mini

Beschreibung:

Der LED-Neon-Flex-Strip ist ein komplett vergossener LED-Strip, wodurch eine absolut homogene Leuchtfläche entsteht. Das bedeutet, dass im Vergleich zu klassischen LED-Strips keine Lichtpunkte zu sehen sind, sondern die komplette Sichtfläche gleichmäßig leuchtet. Da es sich hier um einen Top-View Neon-Flex-Strip handelt, ist der LED-Strip unten angebracht, wodurch sich der Neon-Flex-Strip nach oben und unten beliebig biegen lässt (Biegeradius beachten). Der Strip ist beidseitig mit einem IP65-Stecksystem ausgestattet (1x Buchse und 1x Stecker mit je 20cm Leitung), wodurch eine einfache Installation ermöglicht wird. Es können max. 10m Neon-Flex-Strip bei einseitiger Einspeisung betrieben werden. Dank optimierter Wärmeableitung ist kein zusätzliches Alu-Profil zur Montage erforderlich, jedoch kann ein solches bei bauseitigem Bedarf jederzeit verwendet werden. Auch ein Einsatz im Außenbereich ist problemlos möglich, da der Neon-Flex-Strip UV-beständig ist. Technische Daten: ta: -25°C - 50°C, tc: 60°C, Lumen je Meter: 820lm

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,27

Farbe: weiß

Breite (mm): 10,00

Ausführung: Schlauch

Höhe (mm): 10,00

Ausstrahlungswinkel (°): 180,00

Spannungsart: DC

Lampenspannung (V): 24,00

Selbstklebend: nein

Länge (mm): 2.000,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Schutzart (IP): IP67

Kleinster Biegeradius (mm): 75,00

Lampenleistung je Meter (W): 10,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm): 50,00

Mit Anschlussset: nein

Mit Endstück: nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 140,00

Farbtemperatur (K): 3.200,00 bis 3.200,00