Artikelnummer:	LPRAS1240

Serienname:

EAN:	4037293013857

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Anbaupanel - rund - weiß - IP20 - 6W - 4000K - 480lm - 85-265V

Beschreibung:

LED Anbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Das Panel ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Das Panel kann sowohl an Decken, als auch an Wänden montiert werden. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,28

Schutzklasse: I

Außendurchmesser (mm): 122,00

Anschlussart: Schraubklemme

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Polzahl: 3,00

Höhe/Tiefe (mm): 38,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Schlagfestigkeit: IK00

Nennspannung (V): 85,00 bis 265,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K): 4.000,00

Max. Systemleistung (W): 6,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm): 480,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C): -10,00 bis 45,00

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: ja

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W): 80,00

Dimmung DSI: nein

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)

Geeignet für Deckenmontage: ja