Artikelnummer:	LQ4630

EAN:	4037293046039

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wandeinbau - Edelstahl - IP44 - 12V/DC - 0,6W - blau

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Die Schrauben werden durch den magnetisch abnehmbaren Edelstrahl-Rahmen abgedeckt. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau die Schutzart IP44. Die Leuchte verfügt über eine 0,6m lange Anschlussleitung.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,15

Schutzklasse: III

Breite (mm): 76,00

Lampenleistung (W): 0,60

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Einbaudurchmesser (mm): 55,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 76,00

Höhe/Tiefe (mm): 10,00

Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP44

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Notlichtkomponente integriert: nein

Effektiver Lichtstrom (lm): 15,00

Lichtfarbe: blau

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 7,00