Artikelnummer:	LS759413

Serienname:

EAN:	4037293153768

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Breitband Einbaulautsprecher - LxBxH: 90mm x 90mm x 60mm - IP20 - 3W/4W - 20 Ohm - Chrom satiniert - schwenkbar

Beschreibung:

Der schwenkbare Breitband-Einbaulautsprecher gleicht im Aussehen dem von Einbauleuchten und ist somit perfekt für den Deckeneinbau geeignet. Dadurch lässt sich eine einzigartige Symbiose aus Beleuchtung und Musikalischer Untermalung schaffen. Trotz der kompakten Bauweise hat der Lautsprecher ein erstaunliches Klangvermögen. Für ein optimales Klangbild sollte die Raumhöhe bei maximal 4m liegen. Lochausschnitt: 68mm, Einbautiefe: 55mm, Farbe: Chrom satiniert.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,33

Farbe: sonstige

Breite (mm): 90,00

Höhe (mm): 60,00

Tiefe (mm): 90,00

Frequenz (Hz): 150,00 bis 20.000,00

Musikbelastbarkeit (W): 4,00

Nennbelastbarkeit (W): 3,00

Lautstärkeregelung: nein

Anzahl der Wege: 1,00

Aktiv-System: nein

USB-Anschluss: nein

Ethernet: nein

Bassreflexsystem: nein

Schutzart (IP): IP20

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Bluetooth: nein

WLAN: nein

Soundprojektor: nein

Hornlautsprecher: nein

Tragbar: nein

Impedanz (Ohm): 20,00

Mobile High-Definition Link (MHL): nein

Standlautsprecher: nein

Soundbar: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja