Artikelnummer:	LSTR20123035627

EAN:	4037293212045

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Strip - IP20 - 12V/DC - 4,8W/m - 300lm/m - 60LED/m - 5m-Rolle - 2700K

Beschreibung:

Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektvoll für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Aufgrund seiner extrem schmalen Bauform, lässt sich der Strip auch Problemlos z. B. für die Beleuchtung von Glasböden verwenden. Mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen bis zu +/-200K. Die Lichtausbeute beträgt max. 300lm pro Meter.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,10

Farbe: weiß

Breite (mm): 6,00

Ausführung: Band

Höhe (mm): 2,00

Ausstrahlungswinkel (°): 120,00

Spannungsart: DC

Lampenspannung (V): 12,00

Selbstklebend: ja

Länge (mm): 5.000,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Schutzart (IP): IP20

Lampenleistung je Meter (W): 4,80

Länge der einzelnen Abschnitte (mm): 50,00

Mit Anschlussset: nein

Mit Endstück: nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60,00

Farbtemperatur (K): 2.700,00 bis 2.700,00