Artikelnummer:	LSTR 20 12 30 50 02

Serienname:	–

EAN:	4037293371131

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Strips

Bezeichnung:	LED-Strip - IP20 - 12V/DC - 14,4W/m - 1000lm/m - 60LED/m 5m-Rolle - 3000K max. Einspeiselänge: 5m

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektvoll für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen bis zu +/-200K. Die Lichtausbeute beträgt 1000lm pro Meter.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB1-7978.html

Merkmale (ETIM8 – EC002706):

Gewicht (kg):	0,16