Artikelnummer:	LSTR 20 24 15 50 99

Serienname:	–

EAN:	4037293371155

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Strips

Bezeichnung:	LED-Strip - IP20 - 24V/DC - 6W/m - max. 150lm/m - 30LED/m 5m-Rolle - RGB max. Einspeiselänge: 5m

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler RGB-LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Ambientebeleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Die technischen Angaben sind Maximalwerte und werden nur bei voller Leistung erreicht. Die Lichtausbeute beträgt 150lm pro Meter.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB1-7985.html

Merkmale (ETIM8 – EC002706):

Gewicht (kg):	0,13

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	10,00

Ausführung:	Band

Anschlussart:	löten

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:	ja

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	4,00

Länge (mm):	5.000,00

Höhe/Tiefe (mm):	2,00

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP20

Mit Schutzabdeckung:	nein

Lampenleistung je Meter (W):	6,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	165,00

Mit Anschlussset:	nein

Mit Endstück:	nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	30,00

Lampenspannung (V):	24,00

Lichtfarbe:	RGB

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	150,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein