Artikelnummer:	LSTR20246035601

Serienname:	–

EAN:	4037293007412

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Strips

Bezeichnung:	LED-Strip - IP20 - 24V/DC - 8,4W/m - 700lm/m - 120LED/m 5m-Rolle - 6000K max. Einspeiselänge: 6m

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektvoll für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Aufgrund seiner extrem schmalen Bauform, lässt sich der Strip auch Problemlos z. B. für die Beleuchtung von Glasböden verwenden. Mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen bis zu +/-200K. Die Lichtausbeute beträgt max. 700lm pro Meter.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB1-14812.html

Merkmale (ETIM8 – EC002706):

Gewicht (kg):	0,11