Artikelnummer:	LSTR6712603501

Serienname:	–

EAN:	4037293003339

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Strips

Bezeichnung:	LED-Strip - IP67 - 12V/DC - 9,6W/m - 600lm/m - 120LED/m 5m-Rolle - 6000K max. Einspeiselänge: 5m

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektvoll für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen bis zu +/-200K. Lieferung erfolgt inkl. Montageclips. Die Lichtausbeute beträgt 600lm pro Meter.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB1-14388.html

Merkmale (ETIM8 – EC002706):

Gewicht (kg):	0,40