Artikelnummer:	LSTR6724305099

EAN:	4037293371032

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Strip - IP67 - 24V/DC - 12W/m - max. 380lm/m - 60LED/m - 5m-Rolle - RGB

Beschreibung:

Kürzbarer und flexibler RGB-LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. Ambientebeleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Die technischen Angaben sind Maximalwerte und werden nur bei voller Leistung erreicht. Die Lichtausbeute beträgt 380lm pro Meter.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,40

Farbe: RGB

Breite (mm): 15,00

Ausführung: Band

Höhe (mm): 7,00

Ausstrahlungswinkel (°): 120,00

Spannungsart: DC

Lampenspannung (V): 24,00

Selbstklebend: ja

Länge (mm): 5.000,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Schutzart (IP): IP67

Lampenleistung je Meter (W): 12,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm): 1.000,00

Mit Anschlussset: nein

Mit Endstück: nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60,00