Artikelnummer:	LSTRSB2012153501

EAN:	4037293375870

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Strip - IP20 - 12V/DC - 4,8W/m - 360lm/m - 30LED/m - 5m-Rolle - 6000K

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z.B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch Energiesparender umsetzen. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Die Lichtausbeute beträgt 360lm pro Meter.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,10

Farbe: weiß

Breite (mm): 8,00

Ausführung: Band

Höhe (mm): 2,00

Ausstrahlungswinkel (°): 120,00

Spannungsart: DC

Lampenspannung (V): 12,00

Selbstklebend: ja

Länge (mm): 5.000,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Schutzart (IP): IP20

Lampenleistung je Meter (W): 4,80

Länge der einzelnen Abschnitte (mm): 100,00

Mit Anschlussset: nein

Mit Endstück: nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 30,00

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00