Artikelnummer:	LSTRSB2012305099

EAN:	4037293373739

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Strip - IP20 - 12V/DC - 14,4W/m - max. 414lm/m - 60LED/m - 5m-Rolle - RGB

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Kürzbarer und flexibler RGB-LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Der RGB-Strip ist perfekt geeignet, um die verschiedensten Beleuchtungsszenarien umzusetzen. Ganz egal, ob Ambientebeleuchtung in z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer Flur, oder vieles mehr. Der Phantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Die technischen Angaben sind Maximalwerte und werden nur bei voller Leistung erreicht. Die Lichtausbeute beträgt max. 414lm pro Meter.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,14

Farbe: RGB

Breite (mm): 10,00

Ausführung: Band

Höhe (mm): 2,00

Ausstrahlungswinkel (°): 120,00

Spannungsart: DC

Lampenspannung (V): 12,00

Selbstklebend: ja

Länge (mm): 5.000,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Schutzart (IP): IP20

Lampenleistung je Meter (W): 14,40

Länge der einzelnen Abschnitte (mm): 50,00

Mit Anschlussset: nein

Mit Endstück: nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60,00