Artikelnummer:	LSTRSBSV5424601402

EAN:	4037293004022

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Strip - IP54 - 24V/DC - 9,6W/m - 800lm/m - 120LED/m - 2m-Rolle - 3000K - Sideview

Beschreibung:

Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektvoll für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Durch die seitlich angebrachten LED-Chips, ist der Strip besonders für die Verwendung bei beengten Platzverhältnissen geeignet. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Die Lichtausbeute beträgt 800lm pro Meter.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,09

Farbe: weiß

Breite (mm): 5,40

Ausführung: Band

Höhe (mm): 2,40

Ausstrahlungswinkel (°): 120,00

Spannungsart: DC

Lampenspannung (V): 24,00

Selbstklebend: ja

Länge (mm): 2.000,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Schutzart (IP): IP54

Lampenleistung je Meter (W): 9,60

Länge der einzelnen Abschnitte (mm): 50,00

Mit Anschlussset: nein

Mit Endstück: nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 120,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00