Artikelnummer:	MICSB5424303540

EAN:	4037293003803

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Strip - IP54 - 24V/DC - 7,2W/m - 720lm/m - 60LED/m - 5m-Rolle - 4000K - IC-Chips - Rückseite magnetisch

Beschreibung:

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC’s (Strom-Konstanter) senken im Vergleich zu den anderen superbright LED-Strips den Energieverbrauch um nochmals bis zu 23% und verlängern die Lebensdauer. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z.B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch energiesparender umsetzen. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Durch das rückseitig angebrachte Magnetband lässt sich der Strip einfach und schnell auf magnetischen Untergründen montieren. Gleichzeitig dient das Magnetband als Kühlkörper. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Die Lichtausbeute beträgt 720lm pro Meter.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,35

Farbe: weiß

Breite (mm): 8,30

Ausführung: Band

Höhe (mm): 3,60

Ausstrahlungswinkel (°): 120,00

Spannungsart: DC

Lampenspannung (V): 24,00

Selbstklebend: nein

Länge (mm): 5.000,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Schutzart (IP): IP54

Lampenleistung je Meter (W): 7,20

Länge der einzelnen Abschnitte (mm): 100,00

Mit Anschlussset: nein

Mit Endstück: nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60,00

Farbtemperatur (K): 4.000,00 bis 4.000,00