Artikelnummer:	P02090102

EAN:	4037293403948

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckenanbau - rund - schwenkbar - weiß - IP20 - 100-240V - 9W - 3000K - 675lm

Beschreibung:

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Der Schwenkwinkel beträgt 20°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,75

Schutzklasse: I

Außendurchmesser (mm): 90,00

Reflektor: hochglänzend

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 125,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -10,00 bis 50,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Nennspannung (V): 100,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 200,00 bis 200,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 9,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 675,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja