Artikelnummer:	P100101

EAN:	4037293012621

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckeneinbau - rund - EDS - IP20 - 350mA - 1W - 6000K - 80lm

Beschreibung:

Deckeneinbaulichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Lichtpunkt verfügt über eine 1m lange Anschlussleitung. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,05

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 25,00

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: keine Angabe

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 17,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Einbaudurchmesser (mm): 20,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 19,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Systemleistung (W): 1,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 80,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja