Artikelnummer:	P204902

EAN:	4037293402033

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckeneinbau - quad. - dreh-/schwenkbar - Alu - IP20 - 700mA - 9W - 3000K - 400lm

Beschreibung:

Schwenkbare LED-Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Da die Leuchte über 700mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 15°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,29

Schutzklasse: III

Breite (mm): 93,00

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: Aluminium

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 60,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 80,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 93,00

Höhe/Tiefe (mm): 60,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -20,00 bis 50,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 700,00 bis 700,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 9,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 400,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja