Artikelnummer:	P20502

EAN:	4037293375481

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckeneinbau - quad. - Alu - IP20 - 350mA - 4,8W - 3000K - 388lm

Beschreibung:

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Die Leuchte verfügt über eine 0,2m lange Anschlussleitung.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,13

Schutzklasse: III

Breite (mm): 78,00

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: keine Angabe

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 30,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaubreite (mm): 70,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 78,00

Höhe/Tiefe (mm): 28,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -20,00 bis 40,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Einbaulänge (mm): 70,00

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 4,80

Effektiver Lichtstrom (lm): 388,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja