Artikelnummer:	P21430

Serienname:

EAN:	4037293214308

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wandeinbau - Alu - IP20 - 350mA - 1,2W - blau - 30lm - optional: Einputztopf EPKP21

Beschreibung:

LED Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einem strukturierten Reflektor, sowie einer strukturiertem Abdeckung versehen. Zusätzlich zu den Spannfedern, kann die Leuchte auch mit zwei Schrauben fixiert werden, wobei die Schraubenköpfe von der Abdeckung verdeckt werden. Optional kann der Metall Einputztopf (EPKP21) verwendet werden. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,18

Schutzklasse: III

Breite (mm): 90,00

Anschlussart: sonstige

Gehäusefarbe: Aluminium

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Einbaubreite (mm): 78,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Polzahl: 2,00

Länge (mm): 90,00

Höhe/Tiefe (mm): 41,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Einbaulänge (mm): 78,00

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: indirekt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Max. Systemleistung (W): 1,20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm): 30,00

Lichtfarbe: blau

Mit Luftschlitzen: nein

LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA): 350,00

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: nein

Lichtverteiler: Reflektor

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja

Leuchtenlichtausbeute (lm/W): 25,00

Dimmung DSI: nein

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)

Geeignet für Deckenmontage: nein

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 38,00