Artikelnummer:	P2318401

EAN:	4037293402019

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckeneinbau - rund - Alu - IP20 - 220-240V - 18W - 6000K - 850lm (STL)

Beschreibung:

Schwenkbare LED-Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Da die Leuchte über 500mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten.  Im Lieferumfang ist ein Netzgerät enthalten. Die Maße des Netzgeräts sind: LxBxH: 112mm x 44mm x 28mm. Neben Phasenanschnitt lässt sich die Leuchte auch über Phasenabschnitt dimmen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,73

Schutzklasse: II

Außendurchmesser (mm): 120,00

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: Aluminium

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 88,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 100,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 80,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -20,00 bis 50,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Art der Dimmung: Phasenanschnitt

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 500,00 bis 500,00

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Systemleistung (W): 18,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 850,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja