Artikelnummer:	P24232

EAN:	4037293374422

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckeneinbau - rechteckig - schwenkbar - Alu - IP20 - 700mA - 2x 2W - 3000K - 2x 90lm

Beschreibung:

Schwenkbare LED-Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Da die Leuchte über 700mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 15°. Die angegebenen Lumen teilen sich auf 2x 90lm. Außerdem werden zwei Lochausschnitte mit je 68mm für die Leuchte benötigt. Passend gibt es aus dieser Serie auch eine 1-fach und 3-fach Ausführung.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,40

Schutzklasse: III

Breite (mm): 80,00

Gehäusefarbe: Aluminium

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 60,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Einbaudurchmesser (mm): 68,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 149,00

Höhe/Tiefe (mm): 59,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 700,00 bis 700,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 4,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 180,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja