Artikelnummer:	P32042

EAN:	4037293320429

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckenanbau - rund - alu - IP20 - 350mA - 3000K - 1W - 40lm

Beschreibung:

Der Lichtpunkt kann an Decke und Wand montiert werden. Da außerdem die MM-Kennzeichung gegeben ist, kann dieser unter Anderem auch im Möbelbau eingesetzt werden. An der Leuchte befindet sich eine 1m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Da es sich um eine Konstantstrom-Leuchte handelt, müssen mehrere Leuchten natürlich in Reihe geschalten werden. Auf der Rückseite des Anbaugehäuses befinden sich außerdem zwei Nuten, so dass hier die Anschlusskabel seitlich abgeführt werden können.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,04

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 33,00

Lampenleistung (W): 1,00

Reflektor: ohne

Schaltung: sonstige

Gehäusefarbe: Aluminium

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 9,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -20,00 bis 40,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 60,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja