Artikelnummer:	P32841

EAN:	4037293328418

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckenein- /Anbau - rund - alu - IP20 - 350mA - 6000K - 1W - 60lm

Beschreibung:

Der Lichtpunkt kann sowohl als Ein-und Anbauleuchte installiert werden. Da außerdem die MM-Kennzeichung gegeben ist, kann dieser auch im Möbelbau verwendet werden. An der Leuchte befindet sich eine 1m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Da es sich um eine Konstantstrom-Leuchte handelt, müssen mehrere Leuchten natürlich in Reihe geschalten werden. Für die Installation als Einbau-Variante muss die Leucht von der Rückseite durch den Lochausschnitt eingesetzt werden.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,03

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 33,00

Lampenleistung (W): 1,00

Reflektor: ohne

Schaltung: sonstige

Gehäusefarbe: Aluminium

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Einbaudurchmesser (mm): 22,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 17,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -20,00 bis 40,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 60,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja