Artikelnummer:	P54041402

EAN:	4037293013130

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Wandanbau - silbergrau - IP54 - 230V - 4x1W - 3000K - 4x80lm

Beschreibung:

Die LED-Anbauleuchte kann sowohl an der Wand, als auch an der Decke montiert werden. Da es sich nicht um eine gewöhnliche Leuchte mit Lichtaustritt nach vorne handelt, sondern dieser 4-seitig über optische Linsen erfolgt, ist die Leuchte perfekt geeignet um optische Akzente zu setzen. Außerdem lässt sich damit auch eine Orientierungsbeleuchtung ohne Blendeffekt, wie z.B. im Treppenhaus, Flur usw. realisieren. Auf Grund der Schutzart kann die Leuchte auch im geschützten Außenbereich verwendet werden.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,69

Schutzklasse: I

Außendurchmesser (mm): 122,00

Lampenleistung (W): 4,00

Gehäusefarbe: grau

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 59,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Schlagfestigkeit: IK07

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP54

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 320,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja