Artikelnummer:	P67104001

EAN:	4037293012645

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Bodeneinbau - quad. - Edelstahl - IP67 - 12V/DC - 1W - 6000K - 120lm

Beschreibung:

Power-LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzten, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 50cm lange Anschlussleitung mit Stecker für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Die Leuchte ist überfahrbar bei max. 1000kg und 20km/h.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,12

Schutzklasse: III

Breite (mm): 35,00

Lampenleistung (W): 1,00

Schaltung: parallelkompensiert

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Höhe (mm): 40,00

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: DC

Einbautiefe (mm): 45,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Justierbar: nein

Einbaudurchmesser (mm): 30,00

Länge (mm): 35,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: ja

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Überrollbar: ja

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: ja

Max. Belastung (kg): 3.500,00

Mit Betriebsgerät: nein

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 120,00

Lichtfarbe: weiß