Artikelnummer:	P67108801

EAN:	4037293404273

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Bodeneinbau - rund - Kunststoff - IP67 - 12V/DC - 1W - 6000K - 120lm

Beschreibung:

Power-LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzten, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Kunststoff gefertigt und besitzt eine 50cm lange Anschlussleitung mit Stecker für den Anschluss an das IP65-Stecksystem.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,05

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 30,00

Lampenleistung (W): 1,00

Schaltung: parallelkompensiert

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Höhe (mm): 32,00

Gehäusefarbe: ohne

Spannungsart: DC

Einbautiefe (mm): 35,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Justierbar: nein

Einbaudurchmesser (mm): 25,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: ja

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Überrollbar: nein

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 120,00

Lichtfarbe: weiß