Artikelnummer:	P67122502

Serienname:	–

EAN:	4037293010849

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandeinbau - LED

Bezeichnung:	LED Wandeinbau - Edelstahl IP67 - 12V/DC - 2,5W - 3000K - 84lm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die LED-Halbeinbauleuchte ist so konzipiert, dass der Lichtaustritt nach Unten erfolgt. Aufgrund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Natürlich kann diese nicht nur im Innenbereich, sondern dank der gegebenen Schutzart und des Edelstahlgehäuses, ebenso im Außenbereich verbaut werden. Eine Dimmung mit Phasenan- und abschnitt dimmbaren Netzgeräten ist nicht möglich.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG23-10418.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	0,29

Schutzklasse:	III

Außendurchmesser (mm):	72,00

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Spannungsart:	DC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Einbaudurchmesser (mm):	50,00

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	50,00

Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl

Leuchtmittel:	sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein

Geeignet für Notlicht:	nein

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas strukturiert

Nennspannung (V):	12,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP67

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Wandmontage:	ja

Geeignet für Einbaumontage:	ja

Mit Betriebsgerät:	nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Anbaumontage:	nein

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Max. Systemleistung (W):	2,50

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	84,00

Lichtfarbe:	weiß

Mit Luftschlitzen:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Bemessungsumgebungstemperatur
nach IEC62722-2-1 (°C):	-20,00 bis 50,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	33,00

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Geeignet für Deckenmontage:	nein

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	32,00