Artikelnummer:	PA7602

EAN:	4037293369749

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Wandanbau - Glas - IP20 - 220-240W - 2x3W - 3000K - 2x120lm

Beschreibung:

LED-Wandanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Das in den massiven Aluminium-Sockel eingelassene rechteckige Acry-Glas wird von zwei LEDs beleuchtet. Da das Glas teilsatiniert ist fungiert die komplette Glasfläche als Lichtquelle und wird somit zum absoluten Highlight in jedem Raum. Aufgrund der Funktionsweise entsteht kein Blendeffekt, bei gleichzeitig ausreichender Beleuchtung. Der Sockel hat die Maße: LxHxT: 141x120x54mm. Die angegebenen Lumen werden pro LED-Chip erreicht.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,02

Schutzklasse: I

Breite (mm): 120,00

Lampenleistung (W): 3,00

Gehäusefarbe: Chrom

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 141,00

Höhe/Tiefe (mm): 35,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Nennspannung (V): 220,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 700,00 bis 700,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 6,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 120,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein