Artikelnummer:	PC250101

EAN:	4037293010351

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckeneinbau - rund - schwenkbar - weiß - IP20 - 220-240V - 25W - 5000K - 2400lm (STL)

Beschreibung:

Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Um einem Blendeffekt vorzubeugen, ist die Glasabdeckung in der Mitte, direkt unter dem LED-Chip, mattiert. Der Schwenkwinkel beträgt 30°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,06

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 135,00

Reflektor: hochglänzend

Gehäusefarbe: weiß

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 98,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 125,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 100,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -20,00 bis 40,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Nennspannung (V): 220,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Art der Dimmung: Phasenabschnitt

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 700,00 bis 700,00

Farbtemperatur (K): 5.000,00 bis 5.000,00

Systemleistung (W): 25,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 2.400,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja