Artikelnummer:	PC65080102

EAN:	4037293404761

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckeneinbau - rund - weiß - IP65 - 230V - 8W - 230V - 2700K - 600lm

Beschreibung:

LED Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei der Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,29

Schutzklasse: II

Außendurchmesser (mm): 78,00

Reflektor: hochglänzend

Gehäusefarbe: weiß

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 65,00

Ausführung des Rasters: hochglänzend

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Einbaudurchmesser (mm): 68,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 50,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP65

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 2.700,00 bis 2.700,00

Systemleistung (W): 8,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 600,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja