Artikelnummer:	PCD0940

Serienname:

EAN:	4037293403917

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Deckeneinbau - rund - dreh-/schwenkbar - weiß - IP20 - 100-230V - 9W - 4000K - 620lm - inkl. ext. Netzgerät

Beschreibung:

Dreh- und schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Im Lieferumfang ist ein Netzgerät enthalten mit einer Anschlussspannung von 100 bis 230V. Die Maße des Netzgeräts sind: LxBxH: 94mm x 46mm x 29mm. Die Leuchte lässt sich in eine Richtung schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 45°, und um 355° drehen.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,37

Schutzklasse: II

Außendurchmesser (mm): 110,00

Reflektor: hochglänzend

Anschlussart: Schraubklemme

Gehäusefarbe: weiß

Oberfläche: pulverbeschichtet

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 100,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Lichtstärke (cd): 4.516,00

Polzahl: 2,00

Höhe/Tiefe (mm): 104,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert

Nennspannung (V): 100,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°

Oberfläche gebürstet: nein

Farbtemperatur (K): 4.000,00

Max. Systemleistung (W): 9,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Lichtstrom (lm): 620,00

LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA): 270,00

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: ja

Lichtverteiler: Reflektor

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja

Leuchtenlichtausbeute (lm/W): 68,00

Geeignet für Seilsystem: nein

Dimmung DSI: nein

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)

Geeignet für Deckenmontage: ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 65,00