Artikelnummer:	PCQ20120140

EAN:	4037293017442

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckeneinbau - quad. - dreh-/schwenkbar - weiß - IP20 - 100-230V - 12W - 4000K - 1000lm

Beschreibung:

Dreh- und schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Im Lieferumfang ist ein Netzgerät enthalten mit einer Anschlussspannung von 100 bis 240V. Die Maße des Netzgeräts sind: LxBxH: 111mm x 42mm x 26mm. Die Leuchte lässt sich in eine Richtung schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 45°, und um 160° drehen.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,72

Schutzklasse: II

Breite (mm): 125,00

Reflektor: hochglänzend

Gehäusefarbe: weiß

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 64,00

Einbaudurchmesser (mm): 115,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 125,00

Höhe/Tiefe (mm): 65,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Nennspannung (V): 100,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 4.000,00 bis 4.000,00

Systemleistung (W): 12,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 1.000,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja