Artikelnummer:	PD2105

EAN:	4037293021050

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Elektr. Trafo 12V/AC - 50-105W - IP20 - Primär: 230V/AC - Phasenabschnitt dimmbar

Beschreibung:

Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Die Anschlüsse, sowohl primärseitig, als auch sekundärseitig sind für Kabel bis 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: max. 40°C, tc: 65°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4%/-8%

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,20

Farbe: schwarz

Breite (mm): 43,00

Höhe (mm): 33,00

Dimmbar: ja

Art des Trafos: elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite: Schraubanschluss

Länge (mm): 117,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Aufbau: ja

Einbau: ja

Kurzschlusssicher: ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat: nein

Eingangsspannung (V): 230,00 bis 230,00

Ausgangsspannung (V): 11,60 bis 11,60

Leistung (W): 50,00 bis 105,00

Sicherheitstrafo: ja

Art der Dimmung: Phasenabschnitt

Überlastschutz: ja

Übertemperaturschutz: ja