Artikelnummer:	PGL7102

EAN:	4037293369411

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Gips-Wandeinbau - P-LED - IP20 - 350mA - 3000K - 1,2W - 60lm

Beschreibung:

Mit dieser Gipsleuchte schaffen Sie in Ihrem Zuhause eine ganz individuelle Beleuchtung, ganz egal ob funktionell oder dekorativ. Die Leuchte lässt sich perfekt in den Trockenbau integrieren, ist überstreichbar und somit nach dem Einbau nahezu unsichtbar, erzeugt gleichzeitig jedoch optische Highlights. Die Leuchte hat keine herkömmliche Fassung, da das mitgelieferte, austauschbare LED-Modul direkt am Vorschaltgerät angeschlossen wird.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,47

Schutzklasse: III

Breite (mm): 143,00

Lampenleistung (W): 1,20

Fassung: ohne

Gehäusefarbe: weiß

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Einbaubreite (mm): 143,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 228,00

Höhe/Tiefe (mm): 50,00

Werkstoff des Gehäuses: sonstige

Leuchtmittel: LED austauschbar

Einbaulänge (mm): 228,00

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: indirekt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 60,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 50,00