Artikelnummer:	PHR14300102

EAN:	4037293005173

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 - 12W - 3000K- 900lm - 100-250V

Beschreibung:

LED Einbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.B. Flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Das Panel ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Durch die niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei z.B. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Das Netzgerät ist im Lieferumfang enthalten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,29

Schutzklasse: II

Außendurchmesser (mm): 143,00

Lampenleistung (W): 12,00

Reflektor: weiß

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Ausführung des Rasters: ohne

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 125,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 24,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): 1,00 bis 45,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Schlagfestigkeit: IK02

Nennspannung (V): 100,00 bis 250,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 300,00 bis 300,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 900,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 14,00