Artikelnummer:	PLD653512

Serienname:	PLD-Serie

EAN:	4037293404815

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Netzgerät (Konstantstrom)

Bezeichnung:	Netzgerät 350mA - 6,3-12W - IP65 - Primär: 220-240V/AC dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer geeignet für Schalterdosenmontage

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 15cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM33-14179.html

Merkmale (ETIM8 – EC002710):

Gewicht (kg):	0,10

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	50,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	25,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Länge (mm):	49,00

Geeignet für Außengebrauch:	ja

Ausgangsleistung (W):	6,30 bis 12,00

Schutzart (IP):	IP65

Ausgangsstrom (mA):	350,00

Geeignet für Konstantstrom:	ja

Geeignet für Konstantspannung:	nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein