Artikelnummer:	PLR207009

Serienname:	–

EAN:	4037293007221

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Netzgerät (Konstantstrom)

Bezeichnung:	Netzgerät 700mA - 1,4-9W - IP20 - Primär: 100-240V/AC

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 15cm primärseitig und 16cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,50.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM33-14757.html

Merkmale (ETIM8 – EC002710):

Gewicht (kg):	0,06

Schutzklasse:	II

Ausführung:	statisch

Höhe (mm):	22,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Durchmesser (mm):	53,00

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Ausgangsleistung (W):	1,40 bis 9,00

Schutzart (IP):	IP20

Ausgangsstrom (mA):	700,00

Geeignet für Konstantstrom:	ja

Geeignet für Konstantspannung:	nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Dimmung DSI:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein