Artikelnummer:	PLR9501402

Serienname:	–

EAN:	4037293011761

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte 500mm - grau IP65 - 100-240V - 9W - 3000K - 720lm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr geeignet. Dank der Bauform entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt. Für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt es die Leuchte noch in zwei zweiteren Größen (PLR9301402 und PLR9801402).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ13-10437.html

Merkmale (ETIM8 – EC000301):

Gewicht (kg):	2,34

Schutzklasse:	I

Mit Fußplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	grau

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Durchmesser (mm):	118,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	500,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert

Schlagfestigkeit:	IK08

Nennspannung (V):	100,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP65

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Max. Systemleistung (W):	9,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	720,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA):	350,00

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	80,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein